## Slide 1
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ · Engenharia de Computação
RADAR ULTRASSÔNICO
com Arduino e Processing
Projeto de Sistemas Embarcados · 2026

## Slide 2
Integrantes do Grupo
Guilherme H. V. Rodrigues
Leonardo M. Martins
Matheus P. Mendonça
Pablo M. A. Anbai
Pedro N. Trottenberg
Thiago F. Silva

## Slide 3
Introdução
O Projeto
Sistema de radar ultrassônico baseado em Arduino Uno R3 com visualização gráfica em tempo real no Processing. O sensor HC-SR04, acoplado a um servo motor SG90, realiza varredura angular de 0° a 180°, detectando obstáculos e exibindo-os em uma interface estilo radar militar.
Tecnologias Integradas
Arduino Uno R3 (C++) — firmware embarcado
HC-SR04 — medição ultrassônica de distância
Servo SG90 — varredura angular precisa
Processing (Java) — interface gráfica em tempo real
Comunicação serial a 9600 bps
180°
Varredura angular
30 cm
Distância de alerta
9600
Baud rate serial

## Slide 4
Objetivos
01
Varredura Automática
Servo oscila 0°→180° em passos de 2° com 20 ms entre passos
02
Detecção de Obstáculos
HC-SR04 mede distância e identifica objetos em até 30 cm
03
Modo Manual + Timeout
Botões S1/S2 permitem controle direto; retorno automático em 5 s
04
Comunicação Serial
Dados formatados enviados a 9600 bps para o Processing
05
Interface Gráfica Radar
Renderização em fullScreen com sweep line, marcadores e alertas

## Slide 5
Materiais e Circuito
U1
Arduino Uno R3
Microcontrolador central
U1
SERVO1
Micro Servo SG90
Posicionamento angular
SERVO1
DIST1
HC-SR04
Sensor ultrassônico
DIST1
S1, S2
Push Button (×2)
Controle manual
S1, S2
R1, R2
Resistor 220 Ω (×2)
Pull-down dos botões
R1, R2
Mapa de Pinos
Pino 9 (PWM)
SG90 – Sinal
Pino 10
HC-SR04 Trig
Pino 11
HC-SR04 Echo
Pino 2
Botão Esq. (S1)
Pino 3
Botão Dir. (S2)
5V / GND
Alimentação geral

## Slide 6
Firmware Arduino (C++)
medirDistancia()
Dispara pulso de 10 µs no Trig, mede duração do Echo com timeout de 30 ms.
dist = pulseIn(ECHO, HIGH, 30000) * 0.0343 / 2.0
Modo Automático
Servo varre 0°→180°→0° em passos de 2° com delay de 20 ms.
angulo += direcao * PASSO; servo.write(angulo);
Modo Manual + Timeout
Botões controlam o ângulo; retorno ao automático após 5 s sem ação.
if (millis() - ultimoBotao >= 5000) modoManual = false;
Protocolo Serial
>>> OBJETO | 45deg | 18.3 cm
Livre | 90deg | fora de alcance
[MANUAL]
[AUTOMATICO]
9600 bps · separador '|'

## Slide 7
Interface Gráfica — Processing
01
Fundo com Fade
fill(0, 20) cria efeito de persistência de fósforo, igual a radares analógicos.
02
Grade de Fundo
Arcos concêntricos e linhas radiais a 30° formam a malha do radar.
03
Sweep Line
Linha verde brilhante rotacionada para o ângulo atual, atualizada a cada frame.
04
Marcador de Objeto
Ponto vermelho (15 px) plotado em coordenadas polares → cartesianas.
05
Painel de Info
Modo, ângulo e distância exibidos; alerta '⚠ OBJETO DETECTADO ⚠' em vermelho.
06
Parsing Serial
serialEvent() separa campos por '|', extrai ângulo, distância e modo em tempo real.

## Slide 8
Fluxo de Operação do Sistema
1
Inicialização
Servo → 0°
Serial 9600 bps
2
Leitura Botões
S1/S2 → modo
manual?
3
Varredura
Auto ou manual
±2° por ciclo
4
Medição HC-SR04
Pulso Trig → Echo
Cálculo distância
5
Envio Serial
Dados formatados
→ Processing
6
Renderização
Processing atualiza
radar e alertas
Ciclo completo de varredura (0° → 180° → 0°): ~3,6 s no modo automático · Timeout manual: 5 s · Latência Processing: < 200 ms
AUTOMÁTICO
Varredura contínua 0°→180°→0°
Passo de 2° · Delay de 20 ms
MANUAL
Botões S1 (esq) e S2 (dir)
Retorno auto após 5 s

## Slide 9
Resultados e Conclusão
Resultados Obtidos
Varredura automática contínua estável, sem falhas de comunicação serial
Leituras do HC-SR04 com desvio inferior a 1 cm na faixa de 5–30 cm
Transições manual ↔ automático funcionando corretamente pelo timeout de 5 s
Interface Processing sincronizada com latência perceptível < 200 ms
Conclusão
O projeto integrou com sucesso eletrônica embarcada, firmware em C++, comunicação serial e interface gráfica, resultando em um sistema funcional de baixo custo para detecção de proximidade com visualização em tempo real.
Trabalhos Futuros
Filtro de média móvel para maior precisão
Mapeamento 2D do ambiente
Alerta sonoro proporcional à proximidade

## Slide 10
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ · Engenharia de Computação · 2026
Obrigado!
Radar Ultrassônico com Arduino e Processing
Guilherme H. V. Rodrigues · Leonardo M. Martins · Matheus P. Mendonça
Pablo M. A. Anbai · Pedro N. Trottenberg · Thiago F. Silva